Tomaszów Maz. 18.12.2013r.

GZ.2313-27/2013

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do złożenia  oferty

W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na „dostawę i montaż urządzenia do usuwania z wody studziennej rozpuszczonych związków żelaza i manganu” w budynku przy ul. Farbiarskiej 27/29 (filia Domu).

Informacje nt. stanu aktualnego:

Zawartość żelaza og. – 0,969 mg, zawartość Mn – 0,160 mg.

Pompa głębinowa GAB.5.17.2.1120.4.222.1 z silnikiem SMG4 (4,00-400-3000) zasilana falownikiem.

Stacja zmiękczania wody:

Typ; TC 1 soft / 16x65

Typ złoża: silnie kwaśny kationit SR 1 L Na

Typ butli: 16x65”

Typ głowicy: TC 1” soft

Przeznaczenie: zmiękczanie wody na cele socjalno - bytowe

Automatyczny zawór mieszalnikowy: typ OVP 1

Filtr mechaniczny R 1

Proszę o przedstawienie oferty wariantowej:  dla przepływu 2m3/h   dla przepływu 2,5 m3/h.

Urządzenie powinno wykazywać się następującymi cechami:

- nie wymaga ingerencji człowieka przy ich obsłudze – działa bezobsługowo, sterowane automatycznie,

- cechuje się bardzo wydajnymi „złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związ ków żelaza i manganu”,

- działa przez wiele lat, nie podlega zbyt szybkiemu wyeksploatowaniu,

- cechuj się napowietrzaniem kompresorowym lub inżektorowym,

- mają długi okres gwarancji – minimum 3 lata,

- cechują się niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji,

- posiada zbiorniki o zwiększonej wytrzymałości.

Jednocześnie proszę o podanie terminu gwarancji.

Oferta może być nadesłana faxem (na nr 44 724 27 31), pocztą elektroniczną (na adres przetargi@dps.tomaszow.pl ) lub złożona do godz. 14.00 dnia 20.12.2013r.,

w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2.

Danuta Remisz

Dyrektor DPS Nr 1

w Tomaszowie Maz.